## Slide 2
Нижний Новгород, 2023 г
Методы биомедицинской диагностики
2
Рентгенография
КТ
МРТ
Методы оптической диагностики
Notes: Одними из наиболее перспективных направлений в биомедицине являются методы оптической диагностики. Они основаны на распространении света в видимом и инфракрасном спектре для изучения тканей биологических объектов, с помощью анализа рассеянного излучения. Такой способ имеет ряд преимуществ по сравнению с классическими методами такими как рентген, КТ и МРТ.

## Slide 3
Нижний Новгород, 2023 г
Методы биомедицинской диагностики
3
Рентгенография
КТ
МРТ
Методы оптической диагностики
Искусственный интеллект для анализа результатов
Notes: В последние годы бурное развитие искусственного интеллекта сильно влияет на способы анализа данных, полученных методом оптической диагностики. Это требует соответствующего программного обеспечения, способного удовлетворить потребности в скорости и объемах подготавливаемых данных для глубокого обучения.

## Slide 4
Нижний Новгород, 2023 г
Методы биомедицинской диагностики
4
Как получить результаты оптической диагностики?
Облучение биологических объектов и детектирование рассеянного излучения
Программное моделирование распространения света внутри биологических объектов
Notes: Данные оптической диагностики могут быть получены двумя способами: непосредственно путем облучения действительных объектов и программным моделированием. Последним способ имеет свои сложности в реализации, но при этом значительно превосходит в скорости, объеме и повторяемости экспериментов. Таких результатов можно достичь с применением лучших практик и современных технологии.

## Slide 5
Нижний Новгород, 2023 г
Постановка задачи
5
Разработать программное обеспечение для решения задачи физического моделирования распространения фотонов света для плоскопараллельной геометрии многослойной среды.
Задачи:
Выполнить перенос параллельной программной реализации на графический ускоритель.
Провести исследование производительности алгоритма и сравнительный анализ полученных реализаций для центрального и графического процессоров.
Разработать средства визуализации для контроля результатов моделирования
Разработка ПО для эффективного моделирования распространения фотонов внутри тканей биологических объектов на гетерогенных архитектурах.
Цель:
Notes: Цель моей работы заключается в разработке соответствующего программного обеспечения, которое эффективно моделирует распространения фотонов для биологических тканей на гетерогенных архитектурах.
Таким образом, в рамках настоящей диссертации поставлены задачи:

## Slide 6
Нижний Новгород, 2023 г
Метод решения
6
Многослойная
биологическая ткань
Структура многослойной
биологической ткани
Моделирование траектории
движения фотонов
Слой 1
Слой 2
Слой 3
Слой 4
Слой 1
Слой 2
Слой 3
Слой 4
Характеристики слоя
Коэффициент рассеяния
Коэффициент поглощения
Фазовая функция рассеяния
Показатель преломления
Размер слоя
Notes: Перейдем к практической части. Метод решения рассматривает биологическую ткань как многослойную структуру с разными характеристиками каждого слоя, внутри которого распространяется свет. Каждый слой обладает своими характеристиками, которые влияют на распространение фотона.

## Slide 7
Нижний Новгород, 2023 г
Метод решения
7
Моделирование выполняется методом Монте Карло.
Алгоритм последовательно вычисляет каждый акт рассеяния:
свободный пробег фотона
изменение направления в соответствии с характеристиками слоя
поглощение веса фотона в текущей точке слоя
переход на следующий слой
Условия моделирования:
Начальный вес фотона равен единице.
При достижении границы слоя фотон может отразиться или перейти на следующий слой.
Моделирование прекращается, если:
Вес фотона равен нулю.
Фотон достиг детектора.
Notes: Основная сложность решения этой задачи заключается в невозможности применения аналитических методов исследования, так как для сложных граничных условия уравнение переноса излучения не имеет аналитических решений в общем виде.
Наиболее широко применяемым методом для решения задачи физического моделирования распространения света внутри биологических тканей является метод Монте-Карло. Основная идея этого метода заключается в многократном повторении случайных независимых испытаний. Накопленные статистические данные используются, чтобы сделать вывод о вероятностных характеристиках исследуемого объекта.
Алгоритм знает характеристики каждого слоя, поэтому он их учитывает при каждом акте рассеяния. Алгоритм последовательно вычисляет:

## Slide 8
Нижний Новгород, 2023 г
Последовательная реализация
8
Особенности реализации:
Последовательные вычисления
Реализация написана на С++
Линейный конгруэнтный генератор псевдослучайных чисел
Загрузка характеристик слоев из файла конфигурации
Сохранение информации о потерянном весе фотона
Notes: Первым этапом стала разработка последовательной реализации на языке С++. Она использует линейный конгруэнтный генератор псевдослучайных чисел. В ней реализована загрузка характеристик слоя из файла конфигурации, а так же экспорт накопленных данных о потерянном весе фотона на каждом слое

## Slide 9
Нижний Новгород, 2023 г
Последовательная реализация
9
Сечение трехмерной матрицы интенсивности фотонов
Начальная позиция фотона
Z
Y
X
Слой №1
Слой №2
Слой №3
Слой №4
Слой №5
Notes: Обратите внимание на этап записи данных, т.к. он выполняется при каждом акте рассеяния. Данные сохраняются в трехмерную матрицу интенсивности фотонов. Справа представлено сечение этой матрицы, где каждый участок соответствует слою биологической структуры.

## Slide 10
Нижний Новгород, 2023 г
Визуализация результатов моделирования
10
Одинаковые характеристики слоёв
Разные характеристики слоёв
Notes: В целях повышения качества разработки дополнительно был создан инструмент визуализации результатов моделирования. Так, например, на картинка слева видно как фотоны распространяются в однородной среде, а справа в многослойной с разными характеристиками.
С его помощью можно не только увидеть, что мы смоделировали, но и проконтроллировать, что во время оптимизации ничего не испортили.

## Slide 11
Нижний Новгород, 2023 г
Анализ достигнутых результатов I
11
Операционная система: Windows 11, 64-bit. Процессор: Intel Core i9 9900K 4.48 GHz. Объем оперативной памяти: 24GB.
Время моделирования напрямую зависит от количества фотонов
Время выполнения последовательного алгоритм слишком велико для большого количества фотонов (~ 4 часа для фотонов)
Характеристики испытательного стенда:
Chart: Зависимость времени выполнения от количества фотонов
| 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000
CPU Intel i9 9900K (1 поток) | 15.09 | 127.003 | 1415.62 | 15263.247
Notes: Проведем краткий анализ достигнутых результатов на данном этапе. Как можно заметить, время моделирования сильно зависит от количества фотонов. Последовательный алгоритм справляется примерно за 4 часа для моделирования ста миллионов фотонов, и такой результат нас, конечно же, не устраивает.

## Slide 12
Нижний Новгород, 2023 г
12
Особенности реализации CPU и GPU
Параллелизация вычисления
Реализация написана на DPC++
Подсистема памяти
Мультипликативный конгруэнтный генератор псевдослучайных чисел
Особенности реализации:
Использование разделяемой памяти для хранения информации о характеристиках слоя
Оптимизации:
Явное управление ресурсами памяти (USM)
Применение типов пониженной точности
Выравнивание адресов памяти
Минимизация взаимных блокировок
Проблема дивергенции
Использование операций пониженной точности
Жизненный цикл фотона
Notes: Следующим этапом стала разработка более производительной реализации. Обратите внимание на жизненный цикл фотона, который отмечен зеленым прямоугольником. Одно из свойств выбранного метода моделирования заключается в том, что траектория каждого фотона моделируется независимо друг от друга. Следовательно, моделирование может выполняться параллельно и это может дать значительный прирост производительности.

## Slide 13
Нижний Новгород, 2023 г
13
Особенности реализации CPU и GPU
Data Parallel C++
Программы и приложения
Intel oneAPI
GPU
CPU
FPGA
Параллелизация вычисления
Реализация написана на DPC++
Подсистема памяти
Мультипликативный конгруэнтный генератор псевдослучайных чисел
Особенности реализации:
Использование разделяемой памяти для хранения информации о характеристиках слоя
Оптимизации:
Явное управление ресурсами памяти (USM)
Применение типов пониженной точности
Выравнивание адресов памяти
Минимизация взаимных блокировок
Проблема дивергенции
Использование операций пониженной точности
Notes: Для ее разработки выбран стандарт Data Parallel C++. Главным его преимуществом является возможность компиляции параллельно исполняемого кода под разных архитектуры: CPU, GPU, FPGA и т.д.

## Slide 14
Нижний Новгород, 2023 г
14
Особенности реализации CPU и GPU
Параллелизация вычисления
Реализация написана на DPC++
Подсистема памяти
Мультипликативный конгруэнтный генератор псевдослучайных чисел
Особенности реализации:
Использование разделяемой памяти для хранения информации о характеристиках слоя
Оптимизации:
Явное управление ресурсами памяти (USM)
Применение типов пониженной точности
Выравнивание адресов памяти
Минимизация взаимных блокировок
Проблема дивергенции
Использование операций пониженной точности
Notes: Стоит отметить существенные изменения в подсистеме памяти, которая использует модель Map Reduce. В данной работе вычислительные ресурсы разбиваются на группы и работают со своей отдельной копией трехмерной матрицы, которая потом объединяется. К каждой ячейке этой матрицы параллельные вычислительные единицы имеют атомарный доступ к ячейкам, таким образом устраняется возможная гонка данных.

## Slide 15
Нижний Новгород, 2023 г
15
Особенности реализации CPU и GPU
Параллелизация вычисления
Реализация написана на DPC++
Подсистема памяти
Мультипликативный конгруэнтный генератор псевдослучайных чисел
Особенности реализации:
Использование разделяемой памяти для хранения информации о характеристиках слоя
Оптимизации:
Явное управление ресурсами памяти (USM)
Применение типов пониженной точности
Выравнивание адресов памяти
Минимизация взаимных блокировок
Проблема дивергенции
Использование операций пониженной точности
Notes: Так же в параллельной реализации используется мультипликативный конгруэнтный генератор псевдослучайных чисел, т.к. обычный линейный конгруэнтный генератор не удовлетворяет требованиям.

## Slide 16
Нижний Новгород, 2023 г
16
Особенности реализации CPU и GPU
Параллелизация вычисления
Реализация написана на DPC++
Подсистема памяти
Мультипликативный конгруэнтный генератор псевдослучайных чисел
Особенности реализации:
Использование разделяемой памяти для хранения информации о характеристиках слоя
Оптимизации:
Явное управление ресурсами памяти (USM)
Применение типов пониженной точности
Выравнивание адресов памяти
Минимизация взаимных блокировок
Проблема дивергенции
Использование операций пониженной точности
Notes: В процессе адаптации кода под архитектуру GPU были выполнены некоторые оптимизации, наибольшие влияние из которых произвели «явное управление памятью» и «применение типов пониженной точности».

## Slide 17
Вычислительное устройство | Число фотонов |  |  | 
CPU Intel i9 9900K (последовательная) | 15 сек | 127 сек | 1 415 сек | 15 263 сек
CPU Intel i9 9900K | 0,9 сек (x 16,4) | 8,7 сек (x 14,5) | 101,0 сек (x 14,0) | 1 689,4 сек (x 9,0)
GPU Intel UHD Graphics 630 | 0,6 сек (x 24,7) | 6,2 сек (x 20,2) | 62,5 сек (x 22,6) | 621,1 сек (x 24,5)
GPU NVIDIA RTX 3060 | 0,4 сек (x 38,3) | 1,0 сек (x 121,7) | 6,1 сек (x 229,6) | 60,8 сек (x 250,9)
Вычислительное устройство | Число фотонов |  |  | 
CPU Intel i9 9900K (последовательная) | 15 сек | 127 сек | 1 415 сек | 15 263 сек
CPU Intel i9 9900K | 0,9 сек (x 16,4) | 8,7 сек (x 14,5) | 101,0 сек (x 14,0) | 1 689,4 сек (x 9,0)
GPU Intel UHD Graphics 630 | 0,6 сек (x 24,7) | 6,2 сек (x 20,2) | 62,5 сек (x 22,6) | 621,1 сек (x 24,5)
GPU NVIDIA RTX 3060 | 0,4 сек (x 38,3) | 1,0 сек (x 121,7) | 6,1 сек (x 229,6) | 60,8 сек (x 250,9)
Нижний Новгород, 2023 г
17
Анализ достигнутых результатов II
Chart: Зависимость времени выполнения от количества фотонов
| 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000
CPU Intel i9 9900K | 0.916 | 8.739 | 101.055 | 1689.416
GPU Intel UHD Graphics 630 | 0.611 | 6.263 | 62.556 | 621.138
GPU NVIDIA RTX 3060 | 0.394 | 1.044 | 6.166 | 60.83
Notes: Перейдем к анализу достигнутых результатов. Напомню, что время выполнения наивной последовательной реализации занимало около 4 часов для 100 миллионов фотонов. Параллельная реализация справляется намного быстрее. Так, например, на центральном процессоре время выполнения сокращается в среднем в 13,5 раз. Однако, наилучших результатов удается достичь при использовании графического ускорителя NVIDIA RTX 3060. В таком случае время моделирования сокращается всего до 1 минуты! Это более чем в 250 раз быстрее относительно наивной последовательной реализации!

## Slide 18
Нижний Новгород, 2023 г
18
Заключение
В рамках данной работы был реализован алгоритм моделирования распространения света в многослойных средах методом Монте-Карло в случае плоскопараллельной геометрии слоя. Также была разработана программная система, позволяющая производить вычисления одним из следующих способов:
последовательно на CPU,
параллельно на многоядерном CPU,
параллельно на GPU
одновременно на CPU и GPU
Дополнительно было разработано ПО для визуализации результатов моделирования фотонов света в многослойной среде с плоскопараллельной геометрией. Выполнено исследование производительности полученной реализации алгоритма при переносе вычислений на GPU.

## Slide 19
Нижний Новгород, 2023 г
19
Список литературы
Lihong Wang, Steven L. Jacques. Monte Carlo Modeling of Light Transport in Multi-layered Tissuesin Standard C. University of Texas M. D. Anderson Cancer Center. – 1992 г. – 185 с.
Lihong Wang, Steven L. Jacques, Liqiong Zheng. MCML – Monte Carlo modeling of light transport in multi-layered tissues. University of Texas M. D. Anderson Cancer Center. – 1995 г. – 186 с.
Reinders J., Ashbaugh B., Brodman J. Data Parallel C++. Mastering DPC++ for Programming of Heterogeneous Systems using C++ and SYCL. – 2021 г. – 548 с.
А.В. Горшков, М.Ю. Кириллин, В.П. Гергель: Улучшенный метод Монте-Карло для моделирования распространения зондирующего излучения в задачах оптической диффузионной спектроскопии – 2014 г. – 9 с.
Корняков К.В., Мееров И.Б., Сиднев А.А., Сысоев А.В., Шишков А.В. Инструменты параллельного программирования в системах с общей памятью: учебное пособие — изд-во ННГУ. – 2010 г. – 201 с.

## Slide 20
Нижний Новгород, 2023 г
20
Дополнительные слайды
Map Reduce – модель распределённых вычислений. Разделяется на два этапа:
Map – предварительная параллельная обработка входных данных
Reduce – объединение предварительно обработанных данных
Notes: Немаловажную роль в разработке параллельной реализации играет архитектура ПО. В качестве основы в данной работе использована концепция MapReduce. Эта модель разделяется на два этапа.

## Slide 21
Нижний Новгород, 2023 г
21
Дополнительные слайды
Chart: Зависимость времени выполнения от количества потоков
 | 106454 | 53510 | 35986 | 27388 | 22532 | 18844 | 16380 | 14664 | 13240 | 12116 | 11232 | 10532 | 9952 | 9388 | 8966 | 8752
Chart: Зависимость ускорения выполнения от количества потоков
 | 1 | 1.9894 | 2.9582 | 3.8869 | 4.7246 | 5.6492 | 6.499 | 7.2595 | 8.0403 | 8.7862 | 9.4777 | 10.1077 | 10.6967 | 11.3394 | 11.8731 | 12.1634

## Slide 22
Нижний Новгород, 2023 г
22
Дополнительные слайды
– интенсивность излучения,
– расстояние,
– коэффициент поглощения,
– коэффициент излучения.

## Slide 23
Нижний Новгород, 2023 г
Название слайда
123

## Slide 24
Нижний Новгород, 2023 г
Последовательная реализация
123
Жизненный цикл фотона
Модель распределенных вычислений Map Reduce

## Slide 25
Нижний Новгород, 2023 г
Метод решения
123
Многослойная
биологическая ткань
Структура многослойной
биологической ткани
Моделирование траектории
движения фотонов
Слой 1
Слой 2
Слой 3
Слой 4
Слой 1
Слой 2
Слой 3
Слой 4
Notes: Метод решения рассматривает биологическую ткань как многослойную структуру с разными характеристиками каждого слоя, внутри которого распространяется свет.

## Slide 26
Нижний Новгород, 2023 г
123
Анализ достигнутых результатов II
Chart: Производительность до и после оптимизации
CPU Intel i9 9900K | 1242 | 10453 | 116512 | 2012297
CPU Intel i9 9900K | 916 | 8739 | 101055 | 1689416
GPU Intel UHD Graphics 630 | 5809 | 40154 | 485944 | 8087531
GPU Intel UHD Graphics 630 | 611 | 6263 | 62556 | 621138
GPU NVIDIA RTX 3060 | 2581 | 17654 | 209143 | 3547160
GPU NVIDIA RTX 3060 | 394 | 1044 | 6166 | 60830
Notes: Время работы неоптимизированного алгоритма соответствует сплошным линиям графика, а время оптимизированного алгоритма - пунктирным линиям.

## Slide 27
Нижний Новгород, 2023 г
123
Анализ достигнутых результатов II
Chart: Зависимость времени выполнения от количества фотонов до оптимизации
| 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000
CPU Intel i9 9900K | 1242 | 10453 | 116512 | 2012297
GPU Intel UHD Graphics 630 | 5809 | 40154 | 485944 | 8087531
GPU NVIDIA RTX 3060 | 2581 | 17654 | 209143 | 3547160
Chart: Зависимость времени выполнения от количества фотонов после оптимизации
| 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000
CPU Intel i9 9900K | 916 | 8739 | 101055 | 1689416
GPU Intel UHD Graphics 630 | 611 | 6263 | 62556 | 621138
GPU NVIDIA RTX 3060 | 394 | 1044 | 6166 | 60830

## Slide 28
Нижний Новгород, 2023 г
123
Анализ достигнутых результатов II
Вычислительное устройство | Число фотонов |  |  | 
 | 100 000 | 1 000 000 | 10 000 000 | 100 000 000
CPU Intel i9 9900K (последовательная) | 15 090 мс | 127 003 мс | 1 415 620 мс | 15 263 247 мс
CPU Intel i9 9900K | 916 мс ( x 16,47 ) | 8 739 мс ( x 14,53 ) | 101 055 мс ( x 14,01 ) | 1 689 416 мс ( x 9,03 )
GPU Intel UHD Graphics 630 | 611 мс ( x 24,70 ) | 6 263 мс ( x 20,28 ) | 62 556 мс ( x 22,63 ) | 621 138 мс ( x 24,57 )
GPU NVIDIA RTX 3060 | 394 мс ( x 38,30 ) | 1044 мс ( x 121,65 ) | 6166 мс ( x 229,58 ) | 60 830 мс ( x 250,92 )
Notes: Перейдем к анализу достигнутых результатов. Напомню, что время выполнения наивной последовательной реализации занимало около 4 часов для 100 миллионов фотонов. Параллельная реализация справляется намного быстрее. Так, например, на центральном процессоре время выполнения сокращается в среднем в 13,5 раз. Однако, наилучших результатов удается достичь при использовании графического ускорителя NVIDIA RTX 3060. В таком случае время моделирования сокращается всего до 1 минуты! Это более чем в 250 раз быстрее относительно наивной последовательной реализации!

## Slide 29
Нижний Новгород, 2023 г
123
Анализ достигнутых результатов II
Chart: Зависимость времени выполнения от количества фотонов
| 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000
CPU Intel i9 9900K | 0.916 | 8.739 | 101.055 | 1689.416
GPU Intel UHD Graphics 630 | 0.611 | 6.263 | 62.556 | 621.138
GPU NVIDIA RTX 3060 | 0.394 | 1.044 | 6.166 | 60.83
Notes: На графике можно увидеть существенный отрыв

## Slide 30
Нижний Новгород, 2023 г
123
Анализ достигнутых результатов II
Chart: Зависимость времени выполнения от количества фотонов оптимизированной параллельной реализации
| 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000
CPU Intel i9 9900K | 916 | 8739 | 101055 | 1689416
GPU Intel UHD Graphics 630 | 611 | 6263 | 62556 | 621138
GPU NVIDIA RTX 3060 | 394 | 1044 | 6166 | 60830
Notes: На графике можно увидеть существенный отрыв

## Slide 31
Нижний Новгород, 2023 г
Метод решения
123
Моделирование выполняется методом Монте Карло.
Алгоритм вычисляет последовательность событий жизненного цикла фотона:
свободный пробег фотона
изменение направления в соответствии с характеристиками слоя
поглощение веса фотона в текущей точке слоя
переход на следующий слой
Условия моделирования:
Стартовая позиция одинакова для всех фотонов.
Начальный вес фотона равен единице.
При достижении границы слоя фотон может отразиться или перейти на следующий слой.
Моделирование прекращается, если:
Вес фотона равен нулю.
Фотон достиг детектора.
Notes: Основная сложность решения этой задачи заключается в невозможности применения аналитических методов исследования, так как для сложных граничных условия уравнение переноса излучения не имеет аналитических решений в общем виде.
Наиболее широко применяемым методом для решения задачи физического моделирования распространения света внутри биологических тканей является метод Монте-Карло. Данная реализация часто применяется для решения задач многослойной плоскопараллельной геометрии при моделировании работы приборов оптической биомедицинской диагностики. Основная идея этого метода заключается в многократном повторении случайных независимых испытаний.
Алгоритм знает характеристики каждого слоя, поэтому он их учитывает на каждом шаге моделирования. Алгоритм выполняет следующие расчеты:
Каждый шаг алгоритм моделирования вычисляет

## Slide 32
Нижний Новгород, 2023 г
123
Анализ достигнутых результатов II
Chart: Зависимость времени выполнения от количества фотонов до оптимизации
| 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000
CPU Intel i9 9900K | 1242 | 10453 | 116512 | 2012297
GPU Intel UHD Graphics 630 | 5809 | 40154 | 485944 | 8087531
GPU NVIDIA RTX 3060 | 2581 | 17654 | 209143 | 3547160
Chart: Зависимость времени выполнения от количества фотонов после оптимизации
| 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000
CPU Intel i9 9900K | 916 | 8739 | 101055 | 1689416
GPU Intel UHD Graphics 630 | 611 | 6263 | 62556 | 621138
GPU NVIDIA RTX 3060 | 394 | 1044 | 6166 | 60830

## Slide 33
Chart: Зависимость времени выполнения от количества фотонов до оптимизации
| 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000
CPU Intel i9 9900K | 1242 | 10453 | 116512 | 2012297
GPU Intel UHD Graphics 630 | 5809 | 40154 | 485944 | 8087531
GPU NVIDIA RTX 3060 | 2581 | 17654 | 209143 | 3547160
Нижний Новгород, 2023 г
123
Анализ достигнутых результатов II
Chart: Зависимость времени выполнения от количества фотонов после оптимизации
| 100000 | 1000000 | 10000000 | 100000000
CPU Intel i9 9900K | 916 | 8739 | 101055 | 1689416
GPU Intel UHD Graphics 630 | 611 | 6263 | 62556 | 621138
GPU NVIDIA RTX 3060 | 394 | 1044 | 6166 | 60830

## Slide 34
Нижний Новгород, 2023 г
123
Общие слайды

## Slide 35
Нижний Новгород, 2023 г
123
Стандарты параллельного программирования

## Slide 36
Нижний Новгород, 2023 г
123
Анализ достигнутых результатов II
Вычислительное устройство | Число фотонов |  |  | 
 | 100 000 | 1 000 000 | 10 000 000 | 100 000 000
CPU Intel i9 9900K (последовательная) | 15 090 мс | 127 003 мс | 1 415 620 мс | 15 263 247 мс
CPU Intel i9 9900K | 916 мс | 8 739 мс | 101 055 мс | 1 689 416 мс
GPU Intel UHD Graphics 630 | 611 мс | 6 263 мс | 62 556 мс | 621 138 мс
GPU NVIDIA RTX 3060 | 394 мс | 1044 мс | 6166 мс | 60 830 мс
Вычислительное устройство | Прирост производительности в зависимости от числа фотонов |  |  | 
 | 100 000 | 1 000 000 | 10 000 000 | 100 000 000
CPU Intel i9 9900K (последовательная) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00
CPU Intel i9 9900K | 16,47 | 14,53 | 14,01 | 9,03
GPU Intel UHD Graphics 630 | 24,70 | 20,28 | 22,63 | 24,57
GPU NVIDIA RTX 3060 | 38,30 | 121,65 | 229,58 | 250,92
x250,92
Notes: Теперь давайте поговорим о конкретных числах, сразу перейдем к наилучшим достигнутым результатам. Моделирование распространения света для 100 миллионов фотонов выполняется с помощью графического ускорителя всего за 60 секунд, что более чем в 250 раз быстрее, в сравнении с последовательной реализацией.

## Slide 37
Нижний Новгород, 2023 г
Data Parallel C++
123
Data Parallel C++ - стандарт параллельного программирования, разработанный компанией Intel.
Программы и приложения
Библиотеки и фреймверки
Intel oneAPI
GPU
CPU
FPGA
Notes: Следующим этапом стала разработка параллельной реализации. Существуют стандарты и технологии параллельного программирования, которые позволяют использовать разные ускорители вычислений. Одним из таких стандартов является Data Parallel C++, разработанный компанией Интел. Главным его преимуществом является возможность компиляции написанного кода под разных архитектуры: CPU, GPU, FPGA.

## Slide 38
Z
Y
X
Z
Y
X

## Slide 39
Нижний Новгород, 2023 г
Последовательная реализация
123
Сечение трехмерной матрицы интенсивности фотонов
Начальная позиция фотона
Z
Y
X
Описание работы алгоритма
Слой №1
Слой №2
Слой №3
Слой №4
Слой №5
Ширина биологической ткани
Notes: Надо рассказать о тех задачах, которые были решены на этом этапе:
Алгоритм
Генерация случайных чисел
Формат сохранения данных

## Slide 40
Нижний Новгород, 2023 г
Объяснение метода оптической диагностики
123
Многослойная
биологическая ткань
Структура многослойной
биологической ткани
Моделирование траектории
движения фотонов
Слой 1
Слой 2
Слой 3
Слой 4
Слой 1
Слой 2
Слой 3
Слой 4
Notes: Рассказать про методы оптической диагностики Просветить руку фонариком?

## Slide 41
Нижний Новгород, 2023 г
Объяснение метода оптической диагностики
123
Рентгенография
Компьютерная
томография
Магнитно-резонансная томография
Методы оптической диагностики
Notes: Просветить руку фонариком?
Одним из наиболее перспективных направлений в биомедицине являются методы оптической диагностики. Они основаны на распространении света в видимом и инфракрасном спектре для анализа тканей биологических объектов, с помощью анализа рассеянного излучения. Такой способ имеет ряд преимуществ по сравнению с классическими методами такими как рентген, КТ и МРТ. В последние годы бурное развитие искусственного интеллекта сильно влияет на способы анализа данных, полученных методом оптической диагностики. Это требует соответствующего программного обеспечения, способного удовлетворить потребности в скорости и объемах подготавливаемых данных для машинного обучения.
Данные оптической диагностики могут быть получены двумя способами: непосредственно путем облучения действительных объектов и программным моделированием распространения лучей света внутри тканей биологических объектов. Последним способ имеет значительное преимущество в скорости и объеме, но имеет и ряд сложностей.